## Slide 1: Stoffliche Nutzung von CO2
thyssenkrupp AG
aus Kuppelgasen der Stahlindustrie

## Slide 2: Die Energiewende hat einen Paradigmenwechsel eingeleitet
Der zunehmende Verbrauch von Strom aus erneuerbaren Quellen führt zu einem Paradigmen-Wechsel!
Die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Quellen folgt der Natur und kann daher nicht gesteuert werden. Daraus entstehen Über- oder Unterdeckungen der benötigten Strommenge im Netz.
Stromerzeugung
folgt Bedarf
Verbrauch folgt Stromangebot
Paradigmen-Wechsel
Dafür werden flexible Verbraucher und neue Speicher benötigt!
Im Energiesystem der Zukunft sollte der Verbrauch stärker dem Angebot folgen.

## Slide 3: Erneuerbare Energien verändern die Energieverfügbarkeiten Schwankungen in der Verfügbarkeit: Saisonal vs. Tag/Stunden-Basis
Ergänzen sich anteilig im Jahresverlauf
Extreme Volatilität und vorrangige Einspeisung
Saisonale Schwankungen sind relativ gering
Bedarf an Langzeitspeichern zu prüfen
Hohe Schwankungen auf Tages- und Stundenbasis bei Windenergie
Kurzzeitspeicher können Volatilität nur bedingt ausgleichen

## Slide 4: Stahlherstellung ist ein energieintensiver Prozess Stahlwerk benötigt so viel Energie wie Stadt Berlin
Information: Final energy consumption of households, trade, commerce, services, other consumers, excluding manufacturing, transport industries in Berlin as of 2010; steel mill with reducing agents.
Stahlwerk
Stadt Berlin
Notes: https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/Publikationen/Stat_Berichte/2013/SB_E04-04-00_2010j01_BE.pdf
S.26
185 039 TJ = 51 MWh
Energie Duisburg ungefähr 60 MWh (siehe Backup-Folie)

## Slide 5: CO2 nur schädliche Emission oder wertvoller Recyling-Rohstoff? Ganzheitlicher Ansatz erforderlich!
Treibhausgase: 900 Mio. Tonnen pro Jahr in Deutschland
Fakten
Harnstoff-Produktion
Möglich und wirtschaftlich!
Produktion von Basis-Chemikalien
CO2 + 3H2 = CH3OH + H2O
Mögliche Nutzung
Beispiel
CH4
N2
CO
CO2
NO
CO2
N2
CO
NO
H2
CO2
CO2
Automotive
Stahl
Chemie
Energie

## Slide 6: EU mit ehrgeizigem CO2-Emissionsreduktionsziel für europäische Industrie
1. im Vergleich zu 1990
?
1975-2010
2010 - …
2050
80% CO2-Reduktionbis 20501
Notes: Überleitung zum CO2-Thema
Zwischenfazit: Herausforderungen für Stahlgeschäft im Allgemeinen und insbesondere in Deutschland
Idee: "Carbon2Chem" als Katalysator für die Bewältigung dieser Herausforderungen

## Slide 7: Große Menge an Kuppelgas schwer zu speichern Potential vielfältig: Als Rohstoff und Energieträger
~300.000 m³ Gas
10
15
Tägliche Menge an Kuppelgas:
150 x
Gasometer
CO
N2
CH4
H2
CO2
Konverter
Koksofen
Hochofen
Energie
inert
inert
∑ ~ 2mio Nm3/h
Rohstoff?
Zusammensetzung

## Slide 8: Stahlerzeugung im integrierten Hüttenwerk ist heute schon hoch vernetzt
Anlage / Prozesse
Rohstoffe
Roheisen
flüssig
Erz
Kohle
Produkte
Hochofen
Koksofen
Konverter
Rohstahl
flüssig
SGA
Form./Veredel.
Brammen
Coils
Erdgas
Kraftwerk
Erdgas
Energie
Kuppelgas
Kuppelgas
Kuppelgas
Energieerzeugung
Status Quo

## Slide 9: Cross-industrielle Kooperation – Synthese-Gas Herstellung TK vereint chemisches und metallurgisches Know-how
CO
CO2
N2
H2
Reformer
Hochofen
Koksofen
Konverter
Integriertes Hüttenwerk
Rohstoff
Prozess
Prozessgas
CO
CO2
N2
H2

## Slide 10: Netzstabilisierung im energieoptimierten cross-industriellen Netzwerk Chemische Produkte als Energiespeicher und Hüttengas als Bindeglied
Wasserstoff
Hütte
Chemie
Elektrische Energie
Kuppelgas: Rohstoff und zentrales Bindeglied
Erneuerbare
Energie
Strom
Zukunft
Notes: Beiprodukte der alten Welt = Rohstoffe der neuen Welt

## Slide 11: Carbon2Chem®: Chemische Verwertung von Hüttengasen aus Stahlwerk Heute und Zukunft
Quelle: TK Process Technologies
Heute
Hochofen
Konverter
Koksofen
Kraftwerk
Chemische Verwertung des Hüttengases / C2C
Kuppelgase
Methanol
Treibstoff
Düngemittel
Höhere Alkohole
Polyalkohole
Polymere
Elektrische Energie
CO2
Synthese
Stahlwerk
Stahlwerk
Kraftwerk
Hochofen
Konverter
Koksofen
Zukunft
Heute
Signifikante CO2 Einsparungen und hochwertige Nebenprodukte

## Slide 12: Carbon2Chem®: CO2 als Rohstoff – Branchenübergreifende Emissionsminderung Schematische Darstellung des Transferprojektes
Energie
Stahl
Chemie
CO2
CO2
CO2
Branchenübergreifendes Netzwerk (Verträge, Kooperationen, Steuerung etc.)
Nutzung großer Mengen erneuerbarer Energien
Reduzierung des Einsatzes von fossilen Ressourcen
Grenzen der branchenspezifischen Minderung erreicht
Branchenübergreifendes Synergiepotenzial vorhanden
Industrielle Anwendung (Weiterentwicklung bestehender Technologien)
Investitionen / Marktbedingungen
Genehmigungen / Bauphase
Energiewende (Übergang zu erneuerbaren Energiequellen)
Regulatorische Rahmenbedingungen (Energie- und Klimapolitik nach 2020, EEG, etc.)
Vision 2030 und danach
Herausforderungen
Bis 2030
Prozessgase (CO2, CO, H2)
Energie
Stahl
Chemie
CO2

## Slide 13: Transformiertes Energiesystem? Das transformierte Energiesystem besteht im Wesentlichen aus zwei Elementen
Flexible Nutzer
Chemische Verwertung des Hüttengases
Hochofen
Konverter
Koksofen
Kuppelgas
X %
Y %
Z %
Chemiewerk
Stahlwerk
Kraftwerk
Volatile Erzeugung
Basic Load
Renewable
Peak
Energie
Vorhersage
Simulation - Kontrollsystem
Simulation - System

## Slide 14
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!