## Slide 1: TIS – Media Day
Dr. Ralph Kleinschmidt, Head of Technology Development Dept.
thyssenkrupp Industrial Solutions AG, BU PT Essen, 15. Juni 2015

## Slide 2: Energiespeicher Überblick
Energiespeicher – Was sind Energiespeicher? Warum brauchen wir sie?
Redox-Flow-Speicher
Wasserelektrolyse
Markt und Ausblick

## Slide 3: Energiespeicher Überblick
Energiespeicher – Was sind Energiespeicher? Warum brauchen wir sie?
Redox-Flow-Speicher
Wasserelektrolyse
Markt und Ausblick

## Slide 4: Energiespeicher Stromerzeugung
© visdia – Fotolia.com
Zeit
MW-Erzeugung
Kontrollierbar
Zeit
MW-Erzeugung
Nicht kontrollierbar
© Nivellen77 – Fotolia.com

## Slide 5: Energiespeicher Evolution der erneuerbaren Energien
Deutschland | 2012 | 2030
Photovoltaik | 33 GW | ~58 GW
Windenergie | 31 GW | ~80 GW
Anteil der Photovoltaik und Windenergie am Energiemix | 12.2 % | ~43 %
Anteil der erneuerbaren Energien am Energiemix | 23.5 % | ~59 %1
1. Ziel für 2030: > 50 % (2050: > 80 %); Angaben für 2030 können in Abhängigkeit der Quelle variieren

## Slide 6: Energiespeicher Energie-Vergleichmäßigung – wie das Stromnetz im Gleichgewicht bleibt
Foto © by fotolia.com
Zeit
Stromerzeugung
Zeit
Stromerzeugung

## Slide 7: Energiespeicher Übersicht
Energiespeicher-Technologien
Elektrisch
Superleitende Magnetspulen
Kondensatoren
Thermisch
Latentwärme-Speicher
Sensible-Wärme-Speicher
Mechanisch
Pumpspeicher-werke
Druckluft-speicher
Schwungräder
Elektro- chemisch
Blei-Batterien
Brennstoffzellen
Chemische Speicher
Redox-Flow-Speicher

## Slide 8: Energiespeichertechnologien Fokus thyssenkrupp Industrial Solutions
Verbraucher
Produktion
O2
H2
+ N2
Ammoniak
+ CO2
Methanol
Konventionelle
Energien
Stromnetz
Chemie
GuD- Turbine
Mobilität
Gasnetz
Wasserelektrolyse
+ CO2
Methan
Anwendungen
© KSLight – fotolia.com
© Nivellen77–fotolia.com
© andrea lehmkuhl – fotolia.com
© yang yu – fotolia.com
© mr.nico – fotolia.com
© visdia – fotolia.com
© tk Uhde
Erneuerbare
Energien
Elektrochemische Energiespeicher (RFB)

## Slide 9: Energiespeichertechnologien Fokus thyssenkrupp Industrial Solutions
Verbraucher
Produktion
O2
H2
+ N2
Ammoniak
+ CO2
Methanol
Konventionelle
Energien
Stromnetz
Chemie
GuD- Turbine
Mobilität
Gasnetz
Wasserelektrolyse
+ CO2
Methan
Anwendungen
© KSLight – fotolia.com
© Nivellen77–fotolia.com
© andrea lehmkuhl – fotolia.com
© yang yu – fotolia.com
© mr.nico – fotolia.com
© visdia – fotolia.com
© tk Uhde
Erneuerbare
Energien
Elektrochemische Energiespeicher (RFB)

## Slide 10: Redox-Flow-Speicher Wo kommt die Technologie her?
1950er
Erste Patente angemeldet
1970er
NASA RFB Programm
1980er
Fokussierung auf das All-Vanadium- System
2000er
Erste kommerzielle All-Vanadium Redox-Flow-Speicher im kW-Maßstab
Heute
Die Energiewende braucht Energie-speicher im MW-Bereich
23V
Vanadium

## Slide 11: Redox-Flow-Speicher Wo kommen wir her?
1. ODC: Oxygen Depolarized Cathodes (Sauerstoffverzehrkathode)
~ 1,8 m
Salzsäure ODC1-Membranelektrolyse
Chloralkali
Membran-
elektrolyse
Salzsäure
Diaphragma-
elektrolyse
Referenz: Weltweit mehr als 400 Elektrolyseanlagen gebaut

## Slide 12: Redox-Flow-Speicher Wo wollen wir hin?
1. OCT: One Compartment Testcell
RFB-Laborzelle (0,01 m²)
RFB OCT-Zelle*
(0,16 m²)
RFB full scale Zelle
(~ 2,7 m²)
MCT-Zelle
(~ 0,6 m²)
Nutzung von Skaleneffekten - economy-of-scale!

## Slide 13: Redox-Flow-Speicher Prinzipskizze - Zelldesign
VO2+ + e- + 2H+ VO2+ + H2O
V2+ V3+ + e-
Entladen
Laden
Entladen
Laden
Membran
Netzanschluss
Elektrolyt mit Vanadium (IV) und (V) in verdünnter Schwefelsäure
Elektrolyt mit Vanadium (III) und (II) in verdünnter Schwefelsäure
Elektrode
Elektrochemische Zellen
V4
V5
V3
V2

## Slide 14: Redox-Flow-Speicher Leistung und Kapazität frei skalierbar
Erhöhung der Kapazität
Erhöhung der Leistung
Netzanschluss
Netzanschluss
Netzanschluss

## Slide 15: Redox-Flow-Speicher Entwicklungsstufen
07/2013
Verifizierung Laborzelldesign

2016
Errichtung der full-scale Demo-Anlage
(geplant)
Aktive Zellfläche
~ 2,7 m2
01/2013
Inbetriebnahme Labortestanlage am EFZN in Goslar

Aktive Zellfläche ~ 0,01 m2
09/2013
Proof-of-concept nach scale-up von Laborzelle zu OCT-Zelle

Aktive Zellfläche
~ 0,16 m2
2015
Errichtung der OCT-Pilotanlage in Ennigerloh

Aktive Zellfläche
~ 0,16 bis 0,6 m2

## Slide 16: Redox-Flow-Speicher Zusammenfassung und Ausblick
Entwicklung eines All-Vanadium Redox-Flow-Speichers mit einem proprietären, patentierten Zelldesign
Kommerzielle Anwendungen werden auf einem Design ähnlich der etablierten Elektroyse-Technologien basieren (Zellfläche ca. 2,7 m2)
Leistung (Gesamtzellfläche) und Kapazität (Tankvolumen) sind unabhängig voneinander skalierbar.
Speicherdauer in der Größenordnung von einigen Stunden
Geringe Selbstentladung
Ein Gesamtwirkungsgrad von 80 % ist angestrebt
Lastwechsel oder Wechsel der Betriebsart (Laden/Entladen) innerhalb einer Sekunde
Pilotanlage für Zellen mit einer Zellfäche bis zu 0,6 m² ab 2015 verfügbar
Heutige kommerzielle Zellen haben eine aktive Zellfläche von unterhalb 0,1 m² (DIN A4)
Nächster Schritt: Demo-Anlage (Zellfläche 2,7 m²)
Markteinführung 2016
Aktuelle Projekte sind in der Größenordnung von 1 bis 60 MWh in Verbindung mit 0,1 bis 15 MW

## Slide 17: Energiespeichertechnologien Fokus thyssenkrupp Industrial Solutions
Verbraucher
Produktion
O2
H2
+ N2
Ammoniak
+ CO2
Methanol
Konventionelle
Energien
Stromnetz
Chemie
GuD- Turbine
Mobilität
Gasnetz
Wasserelektrolyse
+ CO2
Methan
Anwendungen
© KSLight – fotolia.com
© Nivellen77–fotolia.com
© andrea lehmkuhl – fotolia.com
© yang yu – fotolia.com
© mr.nico – fotolia.com
© visdia – fotolia.com
© tk Uhde
Erneuerbare
Energien
Elektrochemische Energiespeicher (RFB)

## Slide 18: Wasserelektrolyse Wo kommt die Technologie her?
Heute
Die Energiewende braucht Energie- speicher im MW-Bereich
1920er:
Industrielle alkalische Wasser-elektrolyse
1930er:
Erste großtechnische Wasser-elektrolyse- anlage
1970er:
Erste PEM-Wasser-elektrolyse
1800er:
Erste Labor-Wasser-elektrolyse

## Slide 19: Wasserelektrolyse - Wo kommen wir her?
bereits über 100.000 Zellen nach dem UHDE Single-Element-Design produziert:
neue Materialien
bewährte Zulieferkette
zuverlässige Partner in der Herstellung
neue, funktionale Einbauten
neues Prozessdesign
erprobte Technologie gepaart mit innovativen Ideen

## Slide 20: Kombination der Vorzüge der alkalischen und der PEM-Wasserelektrolyse Wo wollen wir hin?
Alkalische Wasserelektrolyse
PEM-Wasserelektrolyse
  Investitionskosten
  Bewährte Technologie
  Arbeitsbereich
  Wasserstoff-Qualität
  Arbeitsbereich
  Wasserstoff-Qualität
  Investitionskosten
  Nicht erprobt im industr. Maßstab
  Investitionskosten
  Bewährte Technologie für Chlor
  Nicht erprobt im industr. Maßstab
  Arbeitsbereich
  Wasserstoff-Qualität
Grundlage ist die Uhde-Chlor-Alkali-Membran-Technologie
Abfall
Wettbewerb
Unser Konzept

## Slide 21: Wasserelektrolyse Prinzipskizze - Zelldesign
Der einzige verwendete Rohstoff ist Wasser.
Die Wasserstoffproduktion ist flexibel und getrennt von industrieller Nutzung, so dass hierdurch die Lücke bei der Speicherung unstetiger, erneuerbarer Energien gefüllt werden kann.
Das Produkt Wasserstoff ist frei von
- Kohlenstoffverbindungen
- Schwefelverbindungen
- Stickstoffverbindungen
Sauerstoff
Wasserstoff
Wasser
Wasser
Elektrolyse-Zelle
4 H2O + 4 e-
4 OH- + 2 H2
4 OH-
O2 + 2 H2O + 4 e-
2 H2O
O2 + 2 H2

## Slide 22: Wasserelektrolyse Eine große Nische in der Energielandschaft von Morgen
Wesentlicher Beitrag zur Energiespeicherung - für große Mengen - und längere Zeiträume
Mögliche Speicherarten:
  direkt als Wasserstoff,
  als Wasserstoff-enthaltende Moleküle wie z. B. Methan über den Sabbatier-Prozess oder Ammoniak über die Haber-Bosch-Route
Alternative Verwendung als klassischer Chemie-Rohstoff für vielfältige Prozesse und Einsatzzwecke

## Slide 23: Wasserelektrolyse Zusammenfassung und Ausblick
Im Rahmen der Entwicklung liegt der Fokus auch weiterhin auf:
  Separatoren
  Beschichtungen
  Materialien für die Halbschalen
2.7 m² Testzellen werden im dritten Quartal 2015 ihren Betrieb aufnehmen
Marktreife soll 2017 erreicht werden

## Slide 24: Energiespeicher Überblick
Energiespeicher – Was sind Energiespeicher? Warum brauchen wir sie?
Redox-Flow-Speicher
Wasserelektrolyse
Markt und Ausblick

## Slide 25: Energiespeicher Markt
Status: installiert, in Betrieb und in Fertigstellung
4,91 GW
754 Projekte
w/o pumped hydro

## Slide 26: Energiespeicher Markt
w/o pumped hydro
Bis jetzt nur einige, wenige elektrochemische Energiespeichersysteme
Keine nennenswerte Anzahl an Wasserstoffspeicher
Haupts. Solarkraftwerke mit therm. Speichern und einige elektromech. Speicherysteme

## Slide 27: Energiespeicher Ausblick
Navigant Research forecasts that the installed capacity of energy storage systems for solar and wind power integration will total 21.8 GW from 2013 to 2023.
The grid-connected energy storage market is set to explode, reaching a total of over 40 GW of installations by 2022.
Nearly 56 Gigawatts of new long-duration energy storage to be installed from 2012 to 2022.
We forecast an additional market potential for approximately 330 GW of storage [to 2030] distributed among the different technologies.
Zukünftige Entwicklung des Marktes für Energiespeicher ist abhängig von politischen Rahmenbedingungen!

## Slide 28
thyssenkrupp Industrial Solutions AG
Business Unit Process Technologies
Phone: +49 231 547-3213
Fax: +49 231 547-2938
Mail: ralph.kleinschmidt@thyssenkrupp.com
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!